Altaassa oleva vesimäärä (ajanhetkellä t): St (tunnetaan)

Altaan tulovirtaama (aikavälillä t ... t+1): It (ennuste)

Altaan juoksutus (aikavälillä t ... t+1): Ot (suunnitelma)

Juoksutussuunnitelma: Ot (,Ot+1, Ot+2,...)

Tulovirtaamahistoria: It-n, It-n+1, ... It-1 (tunnetaan)

Tulovirtaamamalli: esim. It = a*It-1 + e tai It = Is(t)+e

Hyöty ja haitta: B(St, It, Ot), L(St, It, Ot) (ei huomioi mm. It:n muotoa aika-askeleen sisällä)

St+1 = St+It-Ot-Et

Et = haihdunta, jätetään allaolevista pois (yhdistetään It:hen)

St+1 riippuu ennusteesta eli se on itsekin ennuste

säännöstelyohje Ot = T  = 100 Mm3:

altaan max tilavuus: Kt

kolme tapausta:

1) allas täyttyy => ylimääräinen juoksutus Xt > 0:

Kt+1 = St+It-T-Xt => It > T-St+Kt+1

2) allas tyhjenee => Ot < T

St+It-Ot = 0 => It < T-St

3) kaikki on ok:

T-St <= It < = T-St+Kt+1

Diskretoidaan Kt, huom: diskretointi voidaan tehdä

hieman eri tavoin, esim. s1 voi olla 0 tai joku

väli 0..s1, käytetään Savarenskin tapaa + vakiovälejä

s0 = vain 0, s1 = 0..s, s2 = s…2s, …,

sn-1 = (n-2)s…(n-1)s, sn = ns, varastotilaa edustaa

välin keskipiste

Muutos altaan tilassa St ( St+1 voidaan kuvata

tilansiirtomatriisilla P, jonka alkiot pij ovat

todennäköisyyksiä k.o. muutokselle

tehtävä: määritä tilansiirtomatriisi

erilaisille juoksutusohjeille

säännöstelyohje: juoksutetaan T, jos mahdollista

j = n: pij = 1 – F(T-si+Kt+1)

0 < j < n: pij = F(T-si+js) – F(T-si+(j-1)s)

j = 0: pij = F(T-si)

F on It:n kertymäfunktio

Mikä on tilaan i liittyvä haitan odotusarvo?

Jos haittaa syntyy vain tilanteessa, jossa tavoitejuoksutusta ei voida toteuttaa, niin riittää kun tarkastellaan y.o. tilannetta 2 (allas tyhjenee). Oletetaan myös, että haittaa syntyy vain todellisen juoksutuksen funktiona L(Ot)

Koko säännöstelyohjeeseen liittyvän haitan suuruus on

miten tilaan liittyvä todennäköisyys (todennäköisyys olla k.o. tilassa) lasketaan?

tilansiirtomatriisilla voidaan laskea todennäköisyydet olla eri tiloissa kun siirrytään ajanhetkestä t ajanhetkeen t+1

pt+1 = Ppt

pt, jos t on nykyhetki, = [0,..,1,..0], jossa 1 on St:tä vastaavalla kohdalla

stationaarisessa tilassa pt+1 = pt, eli

p = Pp, jonka ratkaisut ovat matriisin P ominaisvektorit, niistä meille kelpaa se, jonka alkioiden summa on yksi

säännöstelyohje: Ot = f(St), eli tavoitejuoksutus riippuu vedenkorkeudesta

ongelma: entä jos Ot osoittautuu mahdottomaksi toteuttaa?

säännöstelyohje: St+1 = f(St), eli asetetaan tavoitevedenkorkeus

St+1 saattaa olla mahdoton saavuttaa

Ot = f(St)

St+1 = St+It-Ot => St+1 = St+It-f(St)

1) on pakko juoksuttaa enemmän kuin tavoite, ylimääräinen juoksutus Xt>0

Kt+1 = St+It-f(St)-Xt => It > f(St)-St+Kt+1

2) on pakko juoksuttaa vähemmän kuin tavoite, vajaus Yt>0

St+It-f(St)+Yt = 0 => It < f(St)-St

3) tavoitejuoksutus onnistuu:

Kt+1 = St+It-f(St),  f(St)-St < It < f(St)-St+Kt+1

haitan odotusarvo:

y.o. Lt on St:n funktio, joten (käyttäen diskretointia)

tämä voidaan laskea, jos juoksutussääntö f(St) tunnetaan, entä jos tavoitteena on määrittää paras f(St)? Ratkaistaan se dynaamisella optimoinnilla minimoiden Li:tä:

oltaessa ajanhetkellä t diskreetissä tilassa i, lasketaan juoksutuksen diskreeteille arvoille i2, todennäköisyydet siirtyä eri tiloihin j ajanhetkellä t+1 ja näihin siirtymiin liittyvät haitat & lopputilan haitta painotettuna keskiarvona, valitaan näistä minimi, joka tallennetaan k.o. tilaan toistaiseksi liittyväksi juoksutussääntövaihtoehdoksi & tilaan liittyväksi haitaksi